## Slide 1
KC 2050-51 : 2022
엘리베이터 안전기준 부속서 ⅩⅢ
ⅩⅢ.1 공통조치
표 ⅩⅢ.1 - 결함을 방지하고 감지하기 위한
공통조치 – 하드웨어설계
표 ⅩⅢ.2 - 결함을 방지하고 감지하기 위한
공통조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세서의 공통조치
ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표 ⅩⅢ.4 - SIL 1에 따른 구체적인 조치
표 ⅩⅢ.5 - SIL 2에 따른 구체적인 조치
표 ⅩⅢ.6 – SIL 3에 따른 구체적인 조치
ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표 ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
2022년 11월 08일
한국승강기안전공단 승강기안전기술원

## Slide 2: 강사 소개
1996.04. ~ 1999.08.
한국승강기안전관리원 입사(검사원: 대구경북지역)
1999.08. ~ 2001.12.
벤처기업 창업 / 개발 책임자: 임베디드 시스템 설계
2002.01. ~ 2018.11.
한국승강기안전관리원 재입사(검사원: 대구경북지역)
한국승강기안전공단 변경
2018.12. ~ 현재
한국승강기안전공단 승강기안전기술원 안전인증처 부품인증실
부품안전인증 전기파트: EL / ES 제어반(PESSRAL / PESSRAE 포함), 문열림출발방지장치(UCMPM 제어), 이동케이블, 비상통화장치
1팀 업무 총괄: 전기파트 + 동력전달계열
Deep Learning, 제어계측 관련 학업: 경북대학교 전자공학과 대학원
하태원
특급인증심사원
승강기안전기술원
안전인증처/부품인증실
T 055-940-9943 M 010-4416-7414
E topgun@koelsa.or.kr

## Slide 3: 목차
표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
처리장치, 부품선정, 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스, 전원공급장치, 가변메모리범위, 불변메모리범위
표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
구조, 부팅과정, 인터럽트, 출력저감, 메모리관리, 프로그램, 커뮤니케이션 시스템, 버스 시스템, I/O 처리
표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통 조치
응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가
안전 요구사항을 포함한 요구사항의 사양
모든 사양의 검토
별표2[KC 1030-1 : 2022] 5.1.2에서 요구하는 설계 문서화 및
시스템 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명
기능과 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 문서화
설계 검토 보고서
고장모드 및 영향분석(FMEA) 같은 방법을 사용한 신뢰성 확인
제조자의 테스트 사양, 제조자의 시험 보고서 및 현장시험 보고서
의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서
제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트
하드웨어와 소프트웨어 버전 관리 및 호환성의 구현
Introduction to training day scope (KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ.1 공통 조치)

## Slide 4: KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ
부속서 ⅩⅢ (규정), 표 ⅩⅢ.1 — 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 처리장치 | 감시장치의 사용 | A.9
2 | 부품선정 | 사양 내의 부품만 사용 | 
3 | 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스 | 전원투입 실패 또는 리셋의 경우 정의된 안전한 상태 | 
4 | 전원공급장치 | 과전압 또는 부족전압의 경우 정의된 안전한 차단 상태 | A.8.2
5 | 가변메모리범위 | 고정 상태 메모리만 사용 | 
6 | 가변메모리범위 | 부팅 절차 동안 가변 데이터 메모리의 읽기/쓰기 시험 | 
7 | 가변메모리범위 | 유용한 데이터(예,통계)에만 원격 접속 | 
8 | 불변메모리범위 | 시스템이나 원격조정에 의해 자동으로 프로그램코드 변경 가능성 없음 | 
9 | 불변메모리범위 | 검사용 합계와 동등이상의 방법을 갖는 부팅절차 동안 프로그램 코드 메모리와 고정 데이터 메모리의 시험 | A.4.2

## Slide 5: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 1 – 처리장치
A.9 시간적 및 논리적 프로그램 순서 모니터링 (Temporal and logical program sequence monitoring)
결함이 있는 프로그램 순서를 검출한다. 만약 프로그램의 개별적 요소(예: 소프트웨어 모듈, 서브프로그램 또는 명령(commands))가 잘못된 순서 또는 잘못된 시간동안 처리되거나 또는 처리장치의 시계가 결점이 존재한다면 결함이 있는 프로그램 순서가 존재한다.
To detect a defective program sequence. A defective program sequence exists if the individual elements of a program (for example software modules, subprograms or commands) are processed in the wrong sequence or period of time, or if the clock of the processor is faulty.
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 처리장치 | 감시장치의 사용 (EN 81-50 : Use of watch dog.) | A.9

## Slide 6: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 1 – 처리장치
Watch Dog 란?
Watchdog 회로/기능은 CPU/Logic Unit 오작동을 감지하고 복구하는 데 사용되는 Electronic timer
정상 작동 중에 CPU 시간 경과(elapsing) 또는 "시간 초과(timing out)"를 방지하기 위해 Watchdog Timer 를 정기적으로 재설정(Reset)을 함
하드웨어 오류 또는 프로그램 오류로 인해 컴퓨터가 Watchdog을 Reset하지 못하면 Watchdog circuit timer 시간이 경과하고 오류 타임아웃 신호 생성
다음과 같이 PESSRAL 제어 보드에서 구현할 수 있음
  외부 전용 HW(특정 IC 사용) – External Watch dog
  Microprocessor/Controller의 내부 전용 HW Timer 기능(내부 프로세서 주변 장치)
  Internal Software Function (SW 프로그램 실행의 일부)
어떤 Watch dog를 사용할 것인가?
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 처리장치 | 감시장치의 사용 (EN 81-50 : Use of watch dog.) | A.9

## Slide 7: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
A.9.1 Time-window 없이 분리된 시간 기준을 가진 Watch-dog
(Watch-dog with separate time base without time-window)
A.9.2 Time-window 와 분리된 시간 기준을 가진 Watch-dog
(Watch-dog with separate time base and time-window)
※ Time-window: 워치독의 최소시간과 최대시간이 세팅 가능
A.9.3 프로그램 순서의 논리적 모니터링
(Logical monitoring of program sequence)
A.9.4 프로그램 순서의 시간적 & 논리적인 모니터링 조합
(Combination of temporal and logical monitoring of program sequences)
A.9.5 온라인 Check를 사용하는 시간적 모니터링
(Temporal monitoring with on-line check)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
LOW
Medium / High
Medium
High
Medium
Note. KS C IEC 61508-2, 부속서 A, A.2 하드웨어 안전무결성(Hardware safety integrity)
Low, medium, high 수준의 진단범위는 정량적으로는 각각 60 %, 90 %, 99 %로 나타낸다.
(The designations low, medium and high diagnostic coverage are quantified as 60 %, 90 % and 99 % respectively.)

## Slide 8: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 2 – 부품선정
- 특히, 전기(전압, 전류) 및 환경(작동 온도)과 관련하여 최대 및 최소 Operating limits를 주의 깊게 고려
Minimum & maximum operating voltages
Minimum & maximum operating temperatures
…
- PESSRAL / PESSRAE 가 효과적으로 작동하도록 외함 또는 캐비닛으로 인하여, maximum Operating Ambient limits +65°C 보다 증가할 수 있음을 고려하여야 함
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
2 | 부품선정 | 사양 내 부품만 사용 | 

## Slide 9: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
KS C IEC 61508-2의 요구사항 7.4.2.13 De-rating (requirement 7.4.2.13 De-rating in IEC 61508-2.)
KS C IEC 61508-2
7.4.2.13 모든 부품들에 대해 디레이팅(De-rating) (KS C IEC 61508－7의 A.2.8 참조)을 하는 것이 고려되어야 한다(should be). 어떠한 부품을 그 한계까지 사용한다면 사용의 정당한 근거를 문서화하여야 한다(KS C IEC 61508－1 의 5. 참조).
비고 디레이팅(de-rating)이 적합한 경우, 최소 0.67의 디레이팅(De-rating) 인자를 사용하는 것이 좋다.
NOTE Where de-rating is appropriate, a de-rating factor of approximately two-thirds is typical.
(디레이팅을 적용하는 경우, 대략 2/3의 디레이팅 계수가 일반적이다.)
표 ⅢⅩ.1 No. 2 – 부품선정

## Slide 10: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 3 – 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스
즉, 정전 또는 리셋이 발생한 경우 I/O 인터페이스가 Fail-safe state(known and controlled)상태에 있어야 한다.
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
3 | 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스 | 전원투입 실패 또는 리셋의 경우 정의된 안전한 상태 (Defined safe state in the event of power failure or reset) | 
정의 된 Safe state :
Hardware Random
Failure 발생 시 돌입하는 정의된 안전한 상태

## Slide 11: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 4 – 전원공급장치
A.8.2 전압 제어 (2차 회로)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508－2의 표 A.9에서 참고하였다.
목적: 2차 전압을 모니터하고 만약 전압이 명세된 범위에 없다면 안전한 상태를 시작한다.
설명: 만약 2차 전압이 모니터링 되고 전원 차단이 개시되거나 명세된 범위에 있지 않은 경우 2차 전원 장치로 전환한다.
제조사가 정의
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
4 | 전원공급장치 | 과전압 또는 부족전압의 경우 정의된 안전한 차단 상태 (Defined safe shut-off state in case of over-voltage or under-voltage) | A.8.2
A.8.1

## Slide 12: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 5 – 가변메모리범위
Solid-state storage (SSS): 움직이는 기계 부품의 개입 없이 전자 회로만 사용하여 디지털 정보를 저장하고 검색하는 메모리. 이것은 자성 물질로 코팅된 회전 또는 선형 이동 매체(예: 하드 디스크-기능안전에서 사용 불가)를 사용하여 데이터를 기록하는 기존의 전자-기계식 스토리지와 근본적으로 다릅니다.
PESSRAL / PESSRAE 시스템은 일반적으로 프로그램 및 영구 구성 데이터에 전기적으로 프로그래밍 가능한 비휘발성 플래시 메모리를 사용하거나 영구 구성 데이터 또는 로그에 EEPROM 메모리를, 휘발성 데이터(내부 소프트웨어 데이터 변수)에 휘발성 랜덤 액세스 메모리(RAM 메모리)를 사용해야 합니다.
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
5 | 가변메모리범위 | 고정 상태의 메모리만 사용(Use of only solid state memories) | 

## Slide 13: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 6 – 가변메모리범위
소프트웨어 설계 권고사항:
PESSRAL 전자 보드는 시작 단계(booting)에서 소프트웨어는 RAM 메모리 테스트 절차를 실행해야 합니다.
원하는 커버리지 수준과 필요한 시간 소비에 따라 RAM을 테스트하는 다양한 방법이 있음:
전체 테스트 시행은 결정적으로 너무 소모적임(3.n.2n)
테스트 시간에 비례하는 고전적 및 초기 메모리 테스트 방법
  n (zero-one, checkerboard, …)
  n2 and n.log2(n) (walking1/0, ping-pong, Galpat, Galcol, …)
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
6 | 가변메모리범위 | 부팅 절차 동안 가변 데이터 메모리의 읽기/쓰기 시험 (Read/write test of variable data memory during boot Procedure) | 

## Slide 14: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 7 – 가변메모리범위
내부 메모리 프로세스 데이터(변수)에 대한 액세스에 대해 PESSRAL 작동 수준(예: 유지 관리)에서 보호가 제공되어야 함을 보장
외부 툴을 통해 예상되는 서비스 및 유지 관리 작업이 잠재적인 오용으로부터 어떻게 보호되는지 평가 :
암호를 사용하여 다양한 레벨의 승인된 사용자 사용
서비스 데이터 포트 등의 기계적 보호
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
7 | 가변메모리범위 | 유용한 데이터 (예, 통계) 에만 원격 접속 (Remote access only to informative data (e.g. statistics)) | 

## Slide 15: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 8 – 불변메모리범위
내부 메모리 프로세스 데이터(변수)에 대한 액세스에 대해 PESSRAL 작동 수준(예: 유지 관리)에서 보호가 제공되어야 함을 보장
외부 툴을 통해 예상되는 서비스 및 유지 관리 작업이 잠재적인 오용으로부터 어떻게 보호되는지 평가 :
암호를 사용하여 다양한 레벨의 승인된 사용자 사용
서비스 데이터 포트 등의 기계적 보호
소프트웨어 프로그램 수정을 위한 부팅 동작 시 소프트웨어 체크(일반적으로 CRC(순환 중복 검사) 및 버전 추적성을 기반으로 함)
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
8 | 불변메모리범위 | 시스템이나 원격조정에 의해 자동으로 프로그램코드 변경 가능성 없음 (No possibility to change the program code, either automatically by the system or remote intervention) | 

## Slide 16: 표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
표 ⅢⅩ.1 No. 9 – 불변메모리범위
A.4.2 변경 된 검사합(Modified checksum)
목적: 모든 가능한 비트 고장의 대략 50%인 모든 홀수 비트의 고장을 검출한다.(To detect all odd-bit failures, i.e. approximately 50 % of all possible bit failures.)
A.4.3 Signature of one word (8-bit)
목적: 워드 내에서 모든 가능한 단일비트 고장과 모든 멀티비트 고장뿐만 아니라 대략 99.6 %의 모든 가능한 비트 고장을 검출한다. (To detect all one-bit failures and all multi-bit failures within a word, as well as approximately 99,6% of all possible bit failures.)
A.4.4 Signature of a double word (16-bit)
목적: 워드 내에서 모든 단일비트 고장과 모든 멀티비트 비트 고장 뿐만 아니라 대략 99.998 %의 모든 가능한 비트 고장을 검출한다. (To detect all one-bit failures and all multi-bit failures within a word, as well as approximately 99,998 % of all possible bit failures.)
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
9 | 불변메모리범위 | 검사용 합계와 동등이상의 방법을 갖는 부팅절차 동안 프로그램 코드 메모리와 고정 데이터 메모리의 시험 (Test of program code memory and fixed data memory during boot procedure with a method at least equivalent to sum check) | A.4.2
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
Medium
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
Low
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High

## Slide 17: 목차
표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
처리장치, 부품선정, 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스, 전원공급장치, 가변메모리범위, 불변메모리범위
표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
구조, 부팅과정, 인터럽트, 출력저감, 메모리관리, 프로그램, 커뮤니케이션 시스템, 버스 시스템, I/O 처리
표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통 조치
응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가
안전 요구사항을 포함한 요구사항의 사양
모든 사양의 검토
별표2[KC 1030-1 : 2022] 5.1.2에서 요구하는 설계 문서화 및
시스템 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명
기능과 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 문서화
설계 검토 보고서
고장모드 및 영향분석(FMEA) 같은 방법을 사용한 신뢰성 확인
제조자의 테스트 사양, 제조자의 시험 보고서 및 현장시험 보고서
의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서
제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트
하드웨어와 소프트웨어 버전 관리 및 호환성의 구현
Introduction to training day scope (KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ.1 공통 조치)

## Slide 18: KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ
부속서 ⅩⅢ (규정), 표 ⅩⅢ.2 — 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 구조 | 첨단기술에 따른 프로그램구조(즉,모듈화, 데이터 처리, 인터페이스 정의) (EN 61508-3 참조). | B.3.4 / C.2.1 C.2.9 / C.2.7
2 | 부팅과정 | 부팅 과정 중 승강기의 안전한 상태 유지 | 
3 | 인터럽트 | 인터럽트의 제한적 사용: 인터럽트의모든가능한시퀀스가예측되는경우만중첩인터럽트의사용 | C.2.6.5
4 | 인터럽트 | 다른 프로그램 시퀀스 조건과 결합된 경우를 제외하고 인터럽트 절차에 의해 감시장치가 작동되지 않음. | A.9.4
5 | 출력저감 | 안전 관련 기능을 위해 데이터 저장 같은 출력 저감 절차 없음. | 
6 | 메모리관리 | 적절한 대응 절차를 갖는 하드웨어와 소프트웨어 내의 스택 매니저 | C.2.6.4 / C.5.4
7 | 프로그램 | 루프 수를 제한하거나 실행 시간을 점검함에 의해 시스템 반응 시간보다 짧은 반복 루프 | 

## Slide 19: KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ
부속서 ⅩⅢ (규정), 표 ⅩⅢ.2 — 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
8 | 프로그램 | 사용된 프로그래밍 언어에 포함되어 있지 않으면 배열 포인터 오프셋 확인 | C.2.6.6
9 | 프로그램 | 시스템을 정의된 안전한 상태가 되게 하는 예외의 정의된 처리 (예,영으로 나눔, 오버플로우, 가변 범위 확인등) | 
10 | 프로그램 | 잘 처리된 표준 라이브러리, 승인된 운영체제 또는 고수준 랭귀지 컴파일러의 경우를 제외하고 비 재귀적 프로그래밍. 이러한 예외의 경우, 태스크마다 별도의 스택이 할당되고 메모리 관리 장치에 의해 제어되어야 한다. | C.2.6.7
11 | 프로그램 | 적어도 사용자 프로그램 자체적으로 완벽한 프로그래밍 라이브러리 인터페이스와 운영체제의 문서화 | 
12 | 프로그램 | 안전 기능 관련 데이터에 대한 타당성 확인. 예, 입력 패턴, 입력 범위, 그리고 내부 데이터 | C.2.5 / C.3.1

## Slide 20: KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ
부속서 ⅩⅢ (규정), 표 ⅩⅢ.2 — 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
NO | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
13 | 프로그램 | 시험이나 확인 목적으로 운영 모드가 호출되면, 이 모드가 종료될 때까지 승강기의 정상 작동이 불가능하다. | KS C IEC 61508-1 7.7.2.1
14 | 커뮤니케이션 시스템 (외부 및 내부) | 통신두절 또는 버스 관련 부품이 고장 날 경우 안전기능을 갖는 버스 통신시스템에서 시스템 반응시간을 고려한 안전상태 도달 | A.7 / A.9
15 | 버스 시스템 | 부팅 과정 중을 제외하고 CPU 버스 시스템의 재구성 없음. 주: CPU 버스 시스템의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다. | C.3.13
16 | I/O 처리 | 부팅 과정 중을 제외하고 I/O 라인의 재구성 없음. 주: I/O 구성 레지스터의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다. | C.3.13

## Slide 21: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 구조(Structure) | 첨단기술에 따른 프로그램 구조(즉,모듈화, 데이터 처리, 인터페이스 정의(EN 61508-3 참조) [Program structure (i.e. modularity, data handling, interface definition) according to the state of the art (see EN 61508–3)]. | B.3.4 / C.2.1 C.2.9 / C.2.7
B.3.4 모듈화 (Modularisation)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-2의 표 B.2, 표 B.6 에서 참고하였다.
목적: 서브시스템들 사이를 인터페이스와 관련이 있는 복잡성을 감소하고 고장을 회피한다.
설명: 모든 설계 단계에서, 모든 서브시스템은 명확하게 정의되었고 제한적 크기(단지 소수 기능)를 가진다. 서브시스템간의 인터페이스들은 가능한 단순한 상태로 두고 횡단면(cross-section)(즉, 공유 데이터, 정보의 교환)은 최소화한다. 개개의 서브시스템 복잡성 또한 제한된다 (Every subsystem, at all levels of the design, is clearly defined and is of restricted size (only a few functions). The interfaces between subsystems are kept as simple as possible and the cross-section (i.e. shared data, exchange of information) is minimised. The complexity of individual subsystems is also restricted.)
표 ⅩⅢ.2 No. 1 – 구조(Structure)
몇 가지의 함수만

## Slide 22: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
C.2.9 모듈화 접근법(Modular approach)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-3의 표 A.4와 표 B.9를 참고하였다.
목적: 시스템의 복잡성을 제한하기 위해, 소프트웨어 시스템을 이해 가능한 작은 부분으로 분해한다.
설명: 모듈식 접근 또는 모듈화는 소프트웨어 프로젝트의 설계, 코딩, 유지보수 단계에 대한 몇 가지 원칙이 있다. 이런 원칙들은 설계에 이용되는 설계방법에 따라 다양하다. 대부분의 방법들은 다음 원칙을 포함한다.
― 소프트웨어 모듈은 완수해야 할 하나의 잘 규정된 과업 또는 기능을 갖는 것이 좋다.
― 소프트웨어 모듈 간 연관은 제한되어야 하고 엄격하게 규정되어야 하며 하나의 소프트웨어 모듈 내 통일성은 강력한 것이 좋다.
― 서브프로그램들의 총합은 제공하는 몇 가지 단계로 된 소프트웨어 모듈들로 구성되는 것이 좋다.
― 서브프로그램 크기를 몇 가지 명시된 값으로 규정되는 것이 좋고, 일반적으로 2개 또는 4개의 화면 크기를 갖는다.
― 서브프로그램들은 단일한 입구(entry)와 단일한 출구(exit)만 갖는 것이 좋다.
― 소프트웨어 모듈들은 그 인터페이스를 통한 다른 소프트웨어 모듈들과 통신하는 것이 좋다. 즉, 광범위하고 일반적인 변수들이
이용될 경우, 그 변수들이 잘 구조화되어야 하며 접근이 통제되는 것이 좋으며 각 경우에 변수의 이용에 대한 근거를 제시하는
것이 좋다.
― 모든 소프트웨어 모듈 인터페이스를 전부 기록하는 것이 좋다.
― 모든 소프트웨어 모듈 인터페이스는 그 기능에 필요한 파라미터들만 보유해야 한다.

## Slide 23: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
C.2.7 구조적 프로그래밍(Structured programming)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508－3의 표 A.4에서 참고하였다.
목적: 프로그램을 실행하지 않고도 분석할 수 있는 실용적인 방식으로 프로그램을 설계하고 구현한다. 프로그램은 통계상 시험 불가능한 동작이 절대적 최소 수준만 포함하여도 된다.
설명: 구조적 복잡성을 최소화하기 위해 다음 원칙을 적용해야 한다.
― 프로그램을 적당히 작은 소프트웨어 모듈들로 구분하여, 그것에 대한 충격을 가능한 완화하고 모든 상호작용이 명백해질 수
있도록 한다.
― 구조화된 구성, 즉 차례, 반복, 선택을 이용하여 소프트웨어 모듈 제어 흐름을 구성한다.
― 소프트웨어 작은 모듈을 통한 가능한 경로의 수와 입력 및 출력 파라미터 간의 관계를 가능한 단순하게 유지한다.
― 복잡한 분기를 피하고, 특히, 고급 language에서 무조건 분기(goto)를 피한다.
― 가능한, 루프 제약 및 입력 파라미터간의 분기 사이의 관계를 설명한다.
― 분기 및 루프 판단에 복잡한 계산 사용을 피한다.

## Slide 24: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 2 – 부팅과정(Boot procedure)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
2 | 부팅과정 (Boot procedure) | 부팅 과정 중 승강기의 안전한 상태 유지. (During boot procedures a safe state of the lift shall be maintained) | 

## Slide 25: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 3 – 인터럽터 (Interrupts)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
3 | 인터럽트 (Interrupts) | 인터럽트의 제한적 사용: 인터럽트의 모든 가능한 시퀀스가 예측되는 경우만 중첩 인터럽트의 사용 (Limited use of interrupts: Use of nested interrupts only if all possible sequences of interrupts are predictable.) | C.2.6.5
C.2.6.5 제한된 인터럽트 사용(Limited use of interrupts)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-3의 표 B.1에서 참고하였다.
목적: 소프트웨어를 검증 가능하고 시험 가능하도록 유지한다. (To keep software verifiable and testable.)
설명: 인터럽트의 사용은 제한되어야 한다. 인터럽트는 시스템을 단순화할 경우 이용해도 된다. 소프트웨어의 인터럽트 취급은 실행된 기능에 대한 핵심 부분[예：시간 임계(time critical)], 데이터 교환 임계[critical to data changes)]에 대해서는 금지되어야 한다. 인터럽트가 이용된다면, 인터럽트 될 수 없는 부분에 대해 최대 컴퓨터 사용 시간을 명시하는 것이 좋다. 그래서 하나의 인터럽트가 금지되는 최대 시간을 계산할 수 있도록 한다. 인터럽트의 이용과 제한을 철저하게 기록하는 것이 좋다. [The use of interrupts should be restricted. Interrupts may be used if they simplify the system. Software handling of interrupts should be inhibited during critical parts (for example time critical, critical to data changes) of the executed functions. If interrupts are used, then parts not interruptible should have a specified maximum computation time, so that the maximum time for which an interrupt is inhibited can be calculated. Interrupt usage and masking should be thoroughly documented.]

## Slide 26: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 4 – 인터럽터 (Interrupts)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
4 | 인터럽트 (Interrupts) | 다른 프로그램 시퀀스 조건과 결합된 경우를 제외하고 인터럽트 절차에 의해 감시장치이 작동되지 않음 (No triggering of watchdog by interrupt procedure except in combination with other program sequence conditions.) | A.9.4
A.9.4 프로그램 순서의 시간적 & 논리적인 모니터링 조합 (Combination of temporal and logical monitoring of program sequences)
목적: 개별 프로그램 구역의 정확한 순서 및 작동을 모니터한다. (To monitor the behaviour and the correct sequence of the individual program sections.)
설명: 프로그램 순서를 모니터링 하는 시간적인 장치(예를 들면 워치도그 타이머)는 만약 프로그램 구역의 순서가 올바르게 실행되는 경우에 한해 재작동을 착수한다. (A temporal facility (for example a watch-dog timer) monitoring the program sequence is retriggered only if the sequence of the program sections is also executed correctly.)
watchdog

## Slide 27: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 5 – 출력저감 (Power down)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
5 | 출력저감 (Power down) | 안전 관련 기능을 위해 데이터 저장 같은 출력 저감 절차 없음 (No power down procedures, such as saving of data, for safety related functions.) | 
In PESSRAL (HW and SW) Safety related functions shall have always the control of lift and maintain when occurred a stable Fail-Safe state. (PESSRAL(HW 및 SW)에서 Safety 관련 기능은 항상 Lift를 제어하고 안정적인 Fail-Safe 상태를 유지해야 한다.)

## Slide 28: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 6 – 메모리관리(Memory Management)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
6 | 메모리관리 (Memory management) | 적절한 대응 절차를 갖는 하드웨어와 소프트웨어 내의 스택 매니저 (Stack manager in the hardware and/or software with appropriate reaction procedure.) | C.2.6.4/ C.5.4
This measure refers to MEMORY STACK overflow control (overflow of stack can overwrite and corrupt other data process memory variables losing the control of program flow)
[이 조치는 MEMORY STACK 오버플로우 제어를 나타낸다.(스택의 오버플로우는 프로그램 흐름의 제어를 잃는 다른 데이터 프로세서 메모리 변수를 덮어쓰거나 손상시킬 수 있음)]

## Slide 29: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 6 – 메모리관리(Memory Management)
C.2.6.4 동적 변수 또는 동적 객체 생성에 대한 온라인 확인(On-line checking during creation of dynamic variables or dynamic objects)
목적: 동적 변수와 객체에 할당될 메모리가 비어 있는지 할당을 시작하기 전에 확인함으로써, 실행 시간 중의 동적 변수와 목적에 대한 할당이 기존 변수, 데이터, 코드에 영향을 미치지 않도록 한다.
To check that the memory to be allocated to dynamic variables and objects is free before allocation takes place, ensuring that the allocation of dynamic variables and objects during run-time does not impact existing variables, data or code.
하드웨어나 소프트웨어에 의해, 동적 변수나 객체가 메모리에 할당되기 전에 비어 있는 메모리가 있는지를 보장하기 위하여 (예, Stack overflow를 회피) Check가 되어야 한다. 만약, 할당이 이루어지지 않으면 (예, 결정된 주소에 있는 메모리가 충분하지 않으면), 반드시 적절한 조치가 취해져야 한다.
동적 변수나 객체가 이용된 후에는(예, 서브루틴을 빠져 나온 후에는), 그것에 할당되었던 전체 메모리를 비워야 한다.

## Slide 30: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 6 – 메모리관리(Memory Management)
C.5.4 경계값 분석(Boundary value analysis): KS C IEC 61508-3의 표 B.2, B.3, B.8 참조
목적: 매개 변수 한계 또는 경계에서 발생하는 소프트웨어 오류를 검출한다.
프로그램의 입력 도메인은 등가(equivalence) 관계에 따라서 수많은 입력 부류들로 구분된다. (C.5.7 참조). 시험은 경계 및 극단적 등급들을 커버해야 한다. 시험은 명세의 입력 도메인에서 경계가 프로그램 에서 그것과 일치하는지를 확인 한다. 직접적일 뿐만 아니라 간접적인 변환에서 0 값 사용은 종종 오류를 일으키기 쉽고 특별한 주의를 요한다.
The input domain of the program is divided into a number of input classes according to the equivalence relation (see C.5.7). The tests should cover the boundaries and extremes of the classes. The tests check that the boundaries in the input domain of the specification coincide with those in the program. The use of the value zero, in a direct as well as in an indirect translation, is often error-prone and demands special attention:

## Slide 31: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 6 – 메모리관리(Memory Management)
C.5.4 경계값 분석(Boundary value analysis)
  – 영으로 나누기(zero divisor)
  – 공백인 ASCII 문자(blank ASCII characters)
  – empty stack or list element;
  – full matrix;
  – zero table entry.
보통 입력 경계는 출력 범위의 경계에 직접 대응한다. 시험 사례가 한계 값까지 가는 출력을 기재하여야 한다. 또한, 명세 경계값을 초과하도록 하는 출력 근거인 테스트 케이스를 명시할 수 있는지를 고려해야 한다.
출력이, 예를 들어 인쇄된 표(printed table)와 같은 순차적인 데이터이면, 첫 번째와 마지막 요소에 특별한 주의를 기울여야 하며, 아무것도 포함하지 않거나 하나 또는 둘의 요소를 포함한 목록에도 특별한 주의를 기울여야 한다.

## Slide 32: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 7 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
7 | 프로그램 (Program) | 루프 수를 제한하거나 실행 시간을 점검(확인)함에 의해 시스템 반응 시간보다 짧은 반복 루프 (Iteration loops shorter than system reaction time, e.g. by limiting number of loops or checking execution time.) | 
WDT가 있지만 어떠한 경우에도 안전관련 기능의 최대 응답시간은 항상 보장되는지 확인하여야 한다.

## Slide 33: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 8 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
8 | 프로그램 (Program) | 사용된 프로그래밍 언어에 포함되어 있지 않으면 배열 포인터 오프셋 확인 (Array pointer offset checks, if not included in the used programming language.) | C.2.6.6
포인터를 사용하지 않는 복잡한 프로그램 작성은 거의 없음.
조치방법을 고려…!
포인터의 사용은 항상 정당화 되도록 적절한 소프트웨어 테스트 조치를 예상할 것.

## Slide 34: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 8 – 프로그램 (Program)
C.2.6.6 제한된 포인터 사용 (Limited use of pointers)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508－3의 표 B.1에서 참고하였다.
목적: 처음 포인터 범위와 형태를 확인하지 않고 데이터에 접근함으로써 발생되는 문제를 방지한다. 소프트웨어의 모듈식 시험과 검증을 지원하고, 고장 영향을 제한한다. (To avoid the problems caused by accessing data without first checking range and type of the pointer. To support modular testing and verification of software. To limit the consequence of failures.)
설명:
응용 소프트웨어에서, 포인터 연산은 접근 전에 포인터 데이터 유형과 값의 범위 (포인터 참조가 정확한 주소 공간 내에 있을 수 있도록 보증)가 확인될 경우에만 소스코드 수준에서 이용할 수 있다. 응용 소프트웨어의 업무(task) 간의 통신은 업무(task) 사이의 직접적 참조에 따라 이루어지면 안된다. 데이터 교환은 운영 시스템을 통해 이루어지는 것이 좋다(should-권고, shall-강제).
(In the application software, pointer arithmetic may be used at source code level only if pointer data type and value range (to ensure that the pointer reference is within the correct address space) are checked before access. Inter-task communication of the application software should not be done by direct reference between the tasks. Data exchange should be done via the operating system.)

## Slide 35: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 9 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
9 | 프로그램 (Program) | 시스템을 정의된 안전한 상태가 되게 하는 예외의 경우에 대한 정의된 처리 (예를 들어, 영으로 나눔, 오버 플로우, 가변 범위 확인 등) (Defined handling of exceptions (e.g. divisions by zero, overflow, variable range checking etc.) which forces the system into a defined safe state.) | 
구현방법:
이러한 예외의 경우를 피하는 전용 방어 프로그램(Defensive programming: 이러한 예외 조건에 대한 예방적 제어로 작동하고 시스템을 정의된 안전한 상태로 강제하는 적절한 조치를 관리하는 추가 코드)

## Slide 36: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 10 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
10 | 프로그램 (Program) | 잘 처리된 표준 라이브러리, 승인된 운영체제 또는 고수준 랭귀지 컴파일러의 경우를 제외하고 비 재귀적 프로그래밍(재귀 프로그래밍은 없어야 한다). 이러한 예외의 경우(만일 재귀프로그래밍이 있다면), 태스크마다 별도의 스택이 할당되고 메모리 관리 장치에 의해 제어되어야 한다. (No recursive programming, except in well tried standard libraries, in approved operating systems, or in high-level language compilers. For these exceptions separate stacks for separate tasks shall be provided and controlled by a memory management unit.) | C.2.6.7
잘 처리된 표준 라이브러리, 승인된 운영체제 또는 고수준 랭귀지 컴파일러의 경우를 제외하고 재귀 프로그래밍은 없어야 한다. 만일 재귀프로그래밍이 있는 경우, 태스크마다 별도의 스택이 할당되고 메모리 관리 장치에 의해 제어되어야 한다.

## Slide 37: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 10 – 프로그램 (Program)
C.2.6.7 제한된 재귀호출 사용(Limited use of recursion)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-3의 표 B.1에서 참고하였다.
목적: 서브루틴의 호출에 대한 검증이 불가능하고 시험 불가능한 사용을 방지한다. (To avoid unverifiable and untestable use of subroutine calls.)
설명: 재귀호출이 사용된다면, 재귀호출의 심층 정도를 예측할 수 있도록 하는 명확한 판단기준이 반드시 있어야 한다. (If recursion is used, there must be a clear criterion which makes predictable the depth of recursion.)
설계 및 코딩 표준 규칙

## Slide 38: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 11 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
11 | 프로그램 (Program) | 적어도 사용자 프로그램 자체적으로 완벽한 프로그래밍 라이브러리 인터페이스와 운영체제의 문서화 (Documentation of programming library interfaces and operating systems at least as complete as the user program itself.) | 
실제 라이브러리 모듈과 운영체제가 있는 경우 KS C IEC 61508-3에 따라 SIL을 받아야 함을 의미
때때로 특히 운영체제에 대해 SIL을 받는 것이 불가능한 경우가 있음
그런 경우,
간단한 작업 스케줄러(task-scheduler) 등을 사용하는 방법으로 운영체제의 사용을 피하는 것이 바람직함
프로그래밍 라이브러리 인터페이스와 운영체제의 문서화는 적어도 사용자 프로그램 자체만큼 완벽하여야 한다(SIL등급)

## Slide 39: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 12 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
12 | 프로그램 (Program) | 안전 기능 관련 데이터에 대한 타당성 확인. 예, 입력 패턴, 입력 범위, 그리고 내부 데이터 (Plausibility checks on data relevant to safety functions. e.g. input patterns, input ranges, and internal data.) | C.2.5/C.3.1
자세한 방법 및 기술 설명은 KS C IEC 61508-7 참고표준을 참조

## Slide 40: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 12 – 프로그램 (Program)
C.2.5 방어적 프로그래밍(Defensive programming) → Software Detail design requirement
목적: 프로그램 실행 중에 변칙적인 제어 흐름, 데이터 흐름, 또는 데이터 값들을 검출해 내고, 이들에 대해 미리 규정되고 수용 가능한 방법으로 대응하는 프로그램을 만드는 것.
(To produce programs which detect anomalous control flow, data flow or data values during their execution and react to these in a predetermined and acceptable manner.)
설명: 제어나 데이터의 변칙을 확인하기 위한 프로그래밍에 많은 기법들이 이용될 수 있다. 이들은 잘못된 데이터 처리 가능성을 감소시기기 위한 시스템의 프로그래밍을 통해 체계적으로 적용될 수 있다.
(Many techniques can be used during programming to check for control or data anomalies. These can be applied systematically throughout the programming of a system to decrease the likelihood of erroneous data processing.)

## Slide 41: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 12 – 프로그램 (Program)
C.3.1 결함 검출 및 진단(Fault detection and diagnosis) → Software Architecture requirement
목적: 고장을 유발할 수도 있는 시스템 결함을 검출함으로써, 고장의 결과를 최소화하기 위한 역기준(대책)에 대한 기초를 제공한다.
(To detect faults in a system, which might lead to a failure, thus providing the basis for counter-measures in order to minimise the consequences of failures.)
설명: 결함 검출은 (확인되는 (하위)시스템 내의 고장에 의해 유발되는) 잘못된 상태에 대한 시스템 확인 활동이다. 결함 검출의 주요 목표는 잘못된 결과의 영향을 방지하는 것이다. 결과가 부정확하였음을 검출할 때 포기한 제어인 병행 컴포넌트와 협력하는 활동 시스템은 자가점검으로 불린다.
(Fault detection is the activity of checking a system for erroneous states (caused by a fault within the (sub)system to be checked). The primary goal of fault detection is to inhibit the effect of wrong results. A system which acts in combination with parallel elements, relinquishing control when it detects its own results are incorrect, is called selfchecking.)
병렬 요소로 함께 작동하여 자체 결과가 부적합하였음을 검출할 때 제어를 포기하는 시스템을 자체검사라고 한다.

## Slide 42: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 13 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
13 | 프로그램 (Program) | 시험이나 확인 목적으로 운영 모드가 호출되면, 이 모드가 종료될 때까지 승강기의 정상 작동이 불가능하다. (If any operational mode can be invoked for testing or validation purposes normal operation of the lift shall not be possible until this mode has been terminated. ) | KS C IEC 61508–1:2010, 7.7.2.1
이 요구사항의 목적은 작동 중 및 유지보수 작동 중 및 후에 기능 안전이 유지되도록 하는 것.
운영 및 유지보수 절차 중 불안전한 상태를 방지하기 위한 조치 및 제약을 명시하기 위해 전반적인 운영 및 유지보수 계획을 준비해야 함.
KS C IEC 61508–1:2010
7.7 전체 운영과 유지보수 계획 (Overall operation and maintenance planning)
7.7.2.1 계획은 다음을 명시하여 준비해야 한다.
b) 불안전한 상태를 방지하거나, E/E/PE 안전관련 시스템에 대한 요구를 감소시키거나, 위해 사건의 결과를 감소시키기 위해 필요한(예: 시동 중, 정상 가동, 정기 시험, 예측 가능한 장애, 결함, 가동 중단) 조치와 제약 (actions and constraints)

## Slide 43: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 14 – 프로그램 (Program)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
14 | 커뮤니케이션 시스템 (외부 및 내부) (Communication system (external and internal)) | 통신두절 또는 버스 관련 부품이 고장 날 경우 안전기능을 갖는 버스 통신시스템에서 시스템 반응시간을 고려한 안전상태 도달 (Reach a safe state with due consideration to the system reaction time in a bus communication system with safety functions in case of loss of communication or a fault in a bus participant.) | A.7/A.9
A.7 데이터 경로(내부 통신)[Data paths (internal communication)]
정보 전송 결함으로 인해 발생된 고장을 검출하기 위해서이다.
일반적인 통신 링크는 다음과 같다:
  내부 (병렬 bus, SPI, I2C, UART)
  외부 (이더넷, RS 485, CAN, LON)
A.9 시간적 및 논리 프로그램 순서 모니터링(Temporal and logical program sequence monitoring)
  A.9.1 time-window 없이 분리된 시간 기준을 갖는 WDT
  A.9.2 time-window와 분리된 시간 기준을 갖는 WDT
  A.9.3 프로그램 순서의 논리적 모니터링
  A.9.4 프로그램 순서의 시간적이며 논리적인 모니터링 조합
  A.9.5 온라인 점검을 사용한 시간적 모니터링

## Slide 44: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
A.7 데이터 경로(내부 통신) [Data paths (internal communication)]
전체 목표 정보 전송 결함으로 인해 발생된 고장을 검출하기 위해서이다.
A.7.1 단일비트 하드웨어 중복 (One-bit hardware redundancy)
목적：모든 짝수 비트 고장, 즉 데이터 흐름에서 모든 가능한 비트 고장의 50 %를 검출한다.
설명：한 라인(비트)에 의해 버스가 확장되고 이 추가적인 라인(비트)은 패리티 확인에 의해 고장을 검출하도록 사용된다.
A.7.2 다중비트 하드웨어 중복 (Multi-bit hardware redundancy)
목적：버스와 연속적 트랜스미션 링크에서 통신 중에 고장을 검출한다.
설명：2개 이상의 라인(비트)에 의해 버스는 확장되고 이러한 추가적인 라인(비트)은 해밍 코드 기법으로 고장을 검출하기 위하여 사용된다.
A.7.3 완전 하드웨어 중복 (Complete hardware redundancy)
목적：2개의 버스 신호를 비교하는 것으로 통신하는 중에 고장을 검출한다.
설명：버스는 두 배가 되고 추가적인 라인(비트)은 고장을 검출하기 위하여 사용된다.
A.7.4 시험 패턴을 사용한 검열 (Inspections using test patterns)
목적：정적 고장(고착 고장) 및 혼선을 검출한다.
설명：이것은 데이터 경로의 독립 데이터흐름 순환 시험이다. 그것은 대응 기대 값들과 관측들을 비교하기 위하여 규정된 시험 패턴을 사용한다.
A.7.5 전송 중복 (Transmission redundancy)
목적：버스 통신에서 일시적인 고장을 검출한다.
설명：정보는 순서적으로 여러 번 전달된다. 반복은 단지 일시적인 고장에 대해서만 유효하다.
A.7.6 정보 중복 (Information redundancy)
목적：버스 통신에서 고장을 검출한다.
설명：데이터는 각 블록에 대해 계산된 검사합계와 함께 블록에서 전송된다. 그때, 수신기는 수신된 데이터의 검사합계를 다시 계산하고 수신된 검사합계 결과와 비교한다.
표 ⅩⅢ.2 No. 14 – 프로그램 (Program)
MAXIMUN DIAGNOSTIC
COVERAGE
LOW
MEDIUM
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH

## Slide 45: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 15 – 버스시스템 (Bus system)
No. | 대상 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
15 | 버스 시스템 (Bus system) | 부팅 과정 중을 제외하고 CPU 버스 시스템의 재구성 없음. (No reconfiguration of the CPU-bus system, except during the boot procedure.) 주: CPU 버스 시스템의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다. (NOTE: Periodical refresh of the CPU-bus system is not considered as being reconfiguration.) | C.3.13
KS C IEC 61508-7
C.3.13 동적 재설정 (Dynamic reconfiguration)
목적: 내부 결함에도 불구하고 시스템 기능성을 유지한다. (To maintain system functionality despite an internal fault.)

## Slide 46: 표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
표 ⅩⅢ.2 No. 16 – I/O 처리 (I/O handling)
No. | 수단 | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
16 | I/O 처리 (I/O handling) | 부팅 과정 중을 제외하고 I/O 라인의 재구성 없음.(No reconfiguration of I/O lines, except during the boot procedures.) 주: I/O 구성 레지스터의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다. (NOTE: Periodical refresh of the I/O configuration registers is not considered as being reconfiguration.) | C.3.13
KS C IEC 61508-7
C.3.13 동적 재설정 (Dynamic reconfiguration)
목적: 내부 결함에도 불구하고 시스템 기능성을 유지한다. (To maintain system functionality despite an internal fault.)

## Slide 47: 목차
표 ⅩⅢ.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 하드웨어설계
처리장치, 부품선정, 입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스, 전원공급장치, 가변메모리범위, 불변메모리범위
표 ⅩⅢ.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 – 소프트웨어설계
구조, 부팅과정, 인터럽트, 출력저감, 메모리관리, 프로그램, 커뮤니케이션 시스템, 버스 시스템, I/O 처리
표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통 조치
응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가
안전 요구사항을 포함한 요구사항의 사양
모든 사양의 검토
별표2[KC 1030-1 : 2022] 5.1.2에서 요구하는 설계 문서화 및
시스템 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명
기능과 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 문서화
설계 검토 보고서
고장모드 및 영향분석(FMEA) 같은 방법을 사용한 신뢰성 확인
제조자의 테스트 사양, 제조자의 시험 보고서 및 현장시험 보고서
의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서
제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트
하드웨어와 소프트웨어 버전 관리 및 호환성의 구현
Introduction to training day scope (KC 2050-51 부속서 ⅩⅢ.1 공통 조치)

## Slide 48: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 1
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
1 | 응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가 (Assessment of the functional, environmental and interface aspects of the application) | A.14/B.1
A.14 물리적 환경에 대비한 수단(Measures against the physical environment)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-2의 표 A.17(and 표 A.19: KS C IEC 61508-7에 빠져 있음)에서 참고하였다.
목적: 고장 원인이 된 물리적 환경(물, 먼지, 부식 물질) 작용 예방 (To prevent influences of the physical environment (water, dust, corrosive substances) causing failures.)
설명: 장비가 있는 구역은 예측한 환경을 잘 견뎌 내어야 한다. (The enclosure of the equipment is designed to withstand the expected environment.)
 | 기법/수단 | KS C IEC 61508-7 참조 | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 4
 | 물리적 환경(예：온도, 습도, 물, 진동, 먼지, 부식물질)에 대비한 수단 | A.14 | HR mandatory | HR mandatory | HR mandatory | HR mandatory
표 A.17 – 환경적 스트레스나 영향으로 인해 발생되는 시스템 고장을 제어하기 위한 기법과 수단

## Slide 49: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 1
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
1 | 응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가 (Assessment of the functional, environmental and interface aspects of the application) | A.14/B.1
부속서 B(참고) E/E/PES에 대한 기법 및 수단의 개요 : 시스템적인 고장 회피
(Overview of techniques and measures for E/E/PE safety related systems: avoidance of systematic failures)
B.1 일반적 수단과 기법(General measures and techniques)
  B.1.1 프로젝트 관리(Project management)
  B.1.2 문서화(Documentation)
  B.1.3 비안전관련 시스템으로부터 안전관련 시스템의 분리
  (Separation of E/E/PE system safety functions from non-safety functions)
  B.1.4 Diverse hardware(다양한 하드웨어)

## Slide 50: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 2
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
2 | 안전요구사항을 포함한 요구사항의 사양 (Requirement specification including the safety requirements) | B.2.1
B.2 E/E/PES 안전 요구사항 명세(Safety Requirements Specification: SRS)
B.2.1 구조화된 명세(Structured specification)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-2의 표 B.1, 표 B.6에서 참고하였다.
목적: 부분적인 요구사항의 계층적 구조를 만들어 복잡성을 감소시킨다. 요구사항 간 경계 결함을 회피한다. (To reduce complexity by creating a hierarchical structure of partial requirements. To avoid interface failures between the requirements.)
설명: 이 기법은 기능명세를 가능하면 가장 단순하게 후자 간의 시각적으로 표시된 관계와 같은 특정한 요구사항으로 구성한다. 이 분석은 명확히 작은 부분적인 요구사항을 구분할 수 있을 때까지 계속적으로 세밀히 구별한다. 최종 세분의 결과는 완전한 요구사항을 위해 프레임워크를 제공한 부분적인 요구사항의 계층 구조이다. 이 방법은 일부분인 요구사항의 인터페이스를 강조하고 인터페이스 고장을 회피하는 것에 특히 유효하다. (This technique structures the functional specification into partial requirements such that the simplest possible, visible relations exist between the latter. This analysis is successively refined until small clear partial requirements can be distinguished. The result of the final refinement is a hierarchical structure of partial requirements which provide a framework for the specification of the complete requirements. This method emphasises the interfaces of the partial requirements and is particularly effective for avoiding interface failures.)

## Slide 51: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 3
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
3 | 모든 사양의 검토 (Reviews of all specifications) | B.2.6
B.2.6 명세 검열(Inspection of the specification)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-2의 표 B.1, 표 B.6 에서 참고하였다.
목적: 명세에서 불완전함 및 모순을 회피한다. (To avoid incompleteness and contradiction in the specification.)
설명: 검열(Inspection)은 독립적인 팀에 의해 명세서의 여러 가지 품질이 평가되는 일반적인 기법이다. 검사팀이 작성자에게 질문을 하면, 작성자는 반드시 만족하게 답하여야 한다. 검열은 (만약 가능하면) 명세의 작성에서 포함되지 않았던 팀에 의해 수행되는 것이 좋다. 요구된 독립성 정도는 시스템에 요구된 안전무결성수준에 의해 결정된다. 독립적인 검열자는 명세의 이상을 언급하지 않고 명백한 방법에서 시스템의 운영 기능을 재구성할 수 있도록 하는 것이 좋다. 그들은 운영적인 그리고 조직적인 수단에서 관련된 모든 안전 및 기술관점이 커버되었음을 반드시 확인하여야 한다. 이 절차는 실제로 이 자체가 매우 효과적임을 증명되어왔다.
(Inspection is a general technique in which various qualities of a specification document are assessed by an independent team. The inspection team puts questions to the creator, who must answer them satisfactorily. The examination should (if possible) be carried out by a team that was not involved in the creation of the specification. The required degree of independence is determined by the safety integrity levels demanded of the system. The independent inspectors should be able to reconstruct the operational function of the system in an indisputable manner without referring to any further specifications. They must also check that all relevant safety and technical aspects in the operational and organisational measures are covered. This procedure has proved itself to be very effective in practice.)

## Slide 52: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세서의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 4
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
4 | 5.6.1에서 요구하는 설계 문서화 및: 시스템 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명 기능과 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 문서화 (Design documentation as required in 5.6.1 and in addition: · function description including system architecture and hardware/software interaction; · software documentation including function and program flow description) | C.5.9

## Slide 53: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세서의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 5, 6
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
5 | 설계 검토 보고서 (Design review reports) | B.3.7 /B.3.8, C.5.16
6 | 고장모드 및 영향분석(FMEA) 같은 방법을 사용한 신뢰성 확인 (Check of reliability using a method such as failure mode and effect analysis (FMEA)) | B.6.6
B.6.6 고장 분석(Failure analysis)
B.6.6.1 고장 모드와 영향 분석 (Failure modes and effects analysis (FMEA))
B.6.6.2 원인결과 다이어그램 (Cause consequence diagrams)
B.6.6.3 이벤트 트리 분석 (Event tree analysis (ETA))
B.6.6.4 고장 모드, 영향과 치명도 분석 (Failure modes, effects and criticality analysis (FMECA))
B.6.6.5 결함 트리 분석 (Fault tree analysis (FTA))
B.6.6.6 마코프 모델(Markov models)
B.6.6.7 신뢰성 블록 다이어그램 (Reliability block diagrams (RBD))
B.6.6.8 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte-Carlo simulation)
B.6.6.9 결함 트리 모델(Fault tree models)
B.6.6.10 확률 페트리네트 모델 (Generalised Stochastic Petri net models (GSPN))
EN 61508:2010판 추가

## Slide 54: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 7
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
7 | 제조자의 테스트 사양, 제조자의 시험 보고서 및 현장시험 보고서 (Manufacturer's test specification, manufacturer's test reports and field test reports) | B.6.1
B.6.1 환경적 조건하에서 기능 시험(Functional testing under environmental conditions)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508-2의 표 B.5에서 참고하였다.
목적: 안전관련 시스템이 전형적인 환경 영향력에 대해 보호되었는지를 평가한다
(To assess whether the safety-related system is protected against typical environmental influences.)
설명: 안전기능이 신뢰성(그리고 언급된 표준에 포함된 호환성)에 대해 평가되는 동안 시스템은 다양한 환경 상태(예：IEC 60068 시리즈 또는 IEC 61000 시리즈의 기준을 따라서)하에 있게 된다.
(The system is put under various environmental conditions (for example according to the standards in the IEC 60068 series or the IEC 61000 series), during which the safety functions are assessed for their reliability (and compatibility with the standards mentioned).)

## Slide 55: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 8, 9
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
8 | 의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서 (Instruction documents incl. limits for intended use) | B.4.1 (운영 및 유지보수 지침)
9 | 제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트 (Repeat and update of above mentioned measures if the product is modified) | C.5.23
C.5.23 영향 분석(Impact analysis)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508－3의 표 A.8에서 참고하였다.
목적: 소프트웨어 시스템에 대한 변화나 강화가 해당 소프트웨어 시스템뿐 아니라 다른 시스템에 있는 소프트웨어 모듈에 미치는 영향을 결정한다.
설명: 소프트웨어에 대한 변경이나 강화가 수행되기 전에, 해당 소프트웨어에 대한 변경이나 강화의 영향력을 결정하는 분석부터 수행되어야 하고, 이것은 또한 소프트웨어 시스템과 소프트웨어 모듈이 영향을 받는지를 결정하는 것이기도 하다. 분석이 완료된 후에, 소프트웨어 시스템의 재검증에 관련된 결정이 요구된다. 이는 영향받는 소프트웨어 모듈의 수, 영향받는 소프트웨어 모듈의 중요성 및 변화의 성격에 달려 있다. 가능한 결정은 다음과 같다.
  ― 오직 변화된 소프트웨어 모듈만 재검증한다.
  ― 영향을 받는 모든 소프트웨어 모듈을 재검증한다.
  ― 전체 시스템을 재검증한다.

## Slide 56: 표 ⅩⅢ.3 – 설계 및 구현 프로세스의 공통조치
표 ⅩⅢ.3 No. 10
No. | 조치 | KS C IEC 61508–7 참고표준
10 | 하드웨어와 소프트웨어 버전 관리 및 호환성의 구현 (Implementation of version control of hardware and software and its compatibility) | C.5.24
C.5.24 소프트웨어 형상 관리(Software configuration management)
비고 이 기법/수단은 KS C IEC 61508－3의 표 A.8에서 참고하였다.
목적: 소프트웨어 형상 관리는 도달 가능한 변화로서 도달 가능한 개발의 그룹 구성을 보장하는 것이 목적이다. 형상 관리는 일반적으로 하드웨어와 소프트웨어 개발 모두에 적용된다.
설명: 소프트웨어 형상 관리는 개발 전체에 걸쳐 이용되는 기법이다. 본질적으로, 그것은 제품에 대해 모든 버전의 모든 중요 결과와, 상이한 버전의 상이한 결과들간의 모든 관계를 기록할 것을 요구한다. 결과적인 문서화는 개발자가 1개의 실행 가능한 일에 대한 변경의 다른 실행 가능한 일에 대한 영향을 결정하는 것을 허용한다. 특히, 시스템 또는 서브시스템이 일련의 일관성 있는 컴포넌트 버전들로 재구성될 때 신뢰성이 있을 수 있다.

## Slide 57: 목차
SIL 1, SIL 2, SIL 3 에 따른 구체적인 조치
      구조 (Structure)
      처리장치 (Processing units)
      불변메모리범위 (Invariant memory ranges)
      가변메모리범위 (Variable memory ranges)
      입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스 (I/O units and interfaces incl. Communication links)
      클럭 (Clock)
      프로그램 시퀀스 (Program Sequence)
      비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전한 상태는 유지되어야 한다.

## Slide 58: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 구조(Structure)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 구조는 하나의 임의의 고장이 감지되면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다. (The structure shall be such that any single random failure is detected and the system shall go into a safe state.) | 자체 테스트 기능이 있는 1개 채널 구조, 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널 (One channel structure with self-test, or two channels or more with comparison.) | ⅩⅢ.3.1.1 ⅩⅢ.3.1.3 | A.3.1 A.2.5
2 | 구조는 시스템 반응 시간을 고려하여 하나의 임의의 결함을 감지하면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다. (The structure shall be such that any single random failure is detected with due consideration to the system reaction time and that the system goes into a safe state.) | 자체 테스트와 모니터링이 있는 1개 채널 구조, 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널 (One channel with self-test and monitoring, or two channels or more with comparison.) | ⅩⅢ.3.1.2 ⅩⅢ.3.1.3 | A.3.3 A.2.5
3 | 구조는 시스템 반응 시간을 고려하여 하나의 임의의 결함을 감지하면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다. (The structure shall be such that any single random failure is detected with due consideration to the system reaction time and that the system goes into a safe state.) | 비교할 수 있는 2개 이상의 채널 (2 channels or more with comparison.) | ⅩⅢ.3.1.3 | A.2.5
Low
High
Medium
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 59: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 구조(Structure)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.1.1 (SIL 1) | 자체 테스트가 있는 1채널 구조 설명: 구조가 1채널이더라도, 안전한 차단을 보장하기 위해 여분의 출력 경로가 제공되어야 한다. 자체 시험(주기적)이 응용프로그램에 의한 시간적 간격에서 PESSRAL의 하부장치에 적용된다. 이 시험들(예, CPU 시험 또는 메모리 시험)은 데이터 흐름의 독립적인 숨은 고장들을 찾아내도록 설계되었다. 감지된 고장은 시스템이 안전한 상태로 들어가도록 해야 한다. (One channel structure with self-test Even though the structure consists of a single channel, redundant output paths shall be provided to ensure a safe shutdown. Self tests (cyclical) are applied to the subunits of the PESSRAL at time intervals which may be application dependent. These tests (e.g. CPU tests or memory tests) are designed to detect latent failures which are independent of the data flow. A detected failure shall cause the system to go into a safe state.)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
Low (One channel)

## Slide 60: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 구조(Structure)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.1.2 (SIL 2) | 자체 테스트와 모니터링이 있는 1채널 구조 자체 테스트와 모니터링이 포함된 단일 채널 구조는 자체 테스트 절차에서 발생하는 시스템으로부터 정기적으로 시험데이터를 받는 응용프로그램의 독립된 별개의 하드웨어 감시 장치로 구성된다. 부정확한 데이터의 경우, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다. 처리 장치 자체나 모니터링 장치에 의해 차단이 발생되려면 적어도 두 개의 독립적인 차단 경로가 필요하다. (One channel structure with self-test and monitoring A one channel structure with self-test and monitoring consists of a separate hardware monitoring unit which, independent of the application, periodically receives test data from the system which might result from self-test procedures. In case of incorrect data, the system shall go into a safe state. At least two independent shut down paths are needed so that a shut down can be caused either by the processing unit itself or by the monitoring unit.)
Medium
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 61: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 구조(Structure)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.1.3 (SIL 3) | 비교할 수 있는 2개 이상의 채널 2채널 안전 관련 설계는 2개의 독립적이고 피드백 없는 기능 장치로 구성된다. 따라서 지정된 기능이 각 채널에서 독립적으로 처리될 수 있다. 1개의 안전장치의 기능을 위해 배타적으로 설계된 2채널 PESSRAL의 경우, 채널의 설계가 하드웨어와 소프트웨어의 측면에서 동일할 수 있다. 복잡한 솔루션(예, 몇몇 안전 기능의 조합)에 사용되고, 프로세스 또는 조건이 확실히 검증 가능하지 않은 2채널 PESSRAL의 경우, 하드웨어와 소프트웨어의 다양성을 고려해야 한다. 구조는 내부 신호(예, 버스 비교)와 출력 신호를 비교하는 기능을 포함한다. 이는 고장 감지를 돕기 위한 안전 기능과 관련된다. 채널 자체나 비교기에 의해 차단이 발생되려면 적어도 두 개의 독립적인 차단 경로가 필요하다. 비교 자체가 또한 고장 인식의 대상이어야 한다. (Two channels or more with comparison Two-channel safety-related design consists of two independent and feedback-free functional units. This allows the specified functions to be processed independently in each channel. For a two-channel PESSRAL exclusively designed for the function of one safety device the design of the channels may be identical in terms of hardware and software. In the case of a two-channel PESSRAL used for complex solutions (e.g. combinations of several safety functions) and where the processes or conditions are not definitely verifiable, diversity for hardware and software should be considered. The structure includes a function which compares internal signals (e.g. bus comparison) and/or output signals which are relevant to safety functions in order to aid failure detection. At least two independent shut down paths are needed so that a shut down can be caused either by the channels themselves or by the comparator. The comparison itself also shall be subject to the failure recognition.)
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 62: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 처리장치(Processing units)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다. (Failures in processing units, which can lead to incorrect results, shall be detected. If such a failure can lead to a dangerous situation the system shall go into a safe state.) | 고장 시정 하드웨어(Failure correcting H/W), 또는 소프트웨어에 의한 자체 테스트, 또는 2채널 구조에 대한 비교기, 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교 | ⅩⅢ.3.2.1 ⅩⅢ.3.2.2 ⅩⅢ.3.2.4 ⅩⅢ.3.2.5 | A.3.4 A.3.1 A.1.3 A.3.5
2 | 부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다. (Failures in processing units, which can lead to incorrect results, shall be detected with due consideration to the system reaction time. If such a failure can lead to a dangerous situation the system shall go into a safe state.) | 고장 시정 하드웨어, 그리고 1채널 구조에 대한 하드웨어에 의해 지원되는 소프트웨어 자체 테스트, 또는 2채널 구조에 대한 비교기, 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교 | ⅩⅢ.3.2.1 ⅩⅢ.3.2.3 ⅩⅢ.3.2.4 ⅩⅢ.3.2.5 | A.3.4 A.3.3 A.1.3 A.3.5
3 | 부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다. (Failures in processing units, which can lead to incorrect results, shall be detected with due consideration to the system reaction time. If such a failure can lead to a dangerous situation the system shall go into a safe state.) | 2채널에 대한 비교기, 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교 | ⅩⅢ.3.2.4 ⅩⅢ.3.2.5 | A.1.3 A.3.5
High
Low
High
High
High
Medium
High
High
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 63: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.2.1 (SIL 1) | 고장 시정 하드웨어(Failure correcting hardware) 처리 장치는 특별한 고장 인식이나 고장 시정 회로 기술을 사용하여 구현될 수 있다. 이러한 기술이 단순한 구조에 대해 알려져 있다. (Such units can be realized using special failure recognizing or failure correcting circuit techniques. These techniques are known for simple structures.)
ⅩⅢ.3.2.2 (SIL 1) | 소프트웨어에 의한 자체 테스트(Self-test by software) 안전 관련 적용에 사용되는 처리 장치의 모든 기능은 주기적으로 테스트해야 한다. 이 테스트들은 하위부품(예, 메모리, I/O 등)의 테스트와 결합될 수 있다. (All the functions of the processing unit, which are used in the safety related application shall be tested cyclically. These tests can be combined with the test of the sub-components, e.g. memories, I/O’s etc.)
ⅩⅢ.3.2.3 (SIL 2) | 하드웨어의 지원을 받는 소프트웨어 자체 테스트 (Software self-test supported by hardware) 자체 테스트 기능을 돕는 고장 감지를 위해 특별한 하드웨어 장치가 사용된다. 예를 들어, 특정 비트 패턴의 주기적 출력을 확인하는 모니터링 장치 (A special hardware facility is used for the failure detection which supports the self-test functions. For example, a monitoring unit which checks the periodic output of certain bit patterns.)
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 처리장치(Processing units)
Low (One channel)
Medium (One channel)
High (One channel)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 64: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.2.4 (SIL 3) | 2 채널 구조에 대한 비교기 설명: 하드웨어 비교기가 있는 2채널: 가) 양 처리 장치의 신호가 하드웨어 장치를 사용해 주기적으로나 연속적으로 비교된다. 비교기는 외부적으로 시험되는 장치거나 자체 모니터링 장치로 설계될 수 있다. 또는 나) 양 채널의 신호가 처리 장치를 사용해 비교된다. 비교기는 외부적으로 시험되는 장치거나 자체 모니터링 장치로 설계될 수 있다.) Comparator for 2 channel structures Two channels with hardware comparator: a) The signals of both processing units are compared using a hardware unit cyclically or continuously. The comparator can be an externally tested unit or designed as a self-monitoring device or b) The signals of both channels are compared using a processing unit. The comparator can be an externally tested unit or designed as a self-monitoring device.
ⅩⅢ.3.2.5 (SIL 3) | 2 채널의 상호 비교 설명: 안전 관련 데이터를 상호 교환하는 2개의 중복 처리 장치가 사용된다. 데이터의 비교가 각 장치에 의해 수행된다. Reciprocal comparison of 2 channels Two redundant processing units are used which exchange safety relevant data reciprocally. A comparison of the data are carried out by each unit.
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 처리장치(Processing units)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High
High

## Slide 65: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 불변 메모리 범위(ROM, EPROM…)(Invariant memory ranges)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 홀수 비트 또는 2비트의 결함 및 어떤 3비트 및 멀티 비트 결함은 늦어도 승강기의 다음 운행 전에 감지되어야 한다. (Incorrect information modification, i.e. all odd bit-or 2-bit failures and some 3-bit and multi-bit failures shall be detected at the latest before the next travel of the lift.) | 다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 1비트 이중계 (패리티 비트), 또는 한 word 이중계로 된 블록 안전 (The following measures refer only to a one-channel structure: One-bit redundancy (parity bit), or block safety with one-word redundancy.) | ⅩⅢ.3.3.5 ⅩⅢ.3.3.1 | A.5.5 A.4.3
2 | 부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 홀수 비트 또는 2비트 결함과 일부 3비트 및 멀티 비트 결함이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. (Incorrect information modification, i.e. all odd bit-or 2-bit failures and some 3-bit and multi-bit failures shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 1 word 이중계로 된 블록 안전성, 또는 멀티 비트 이중계 word 저장 (The following measures refer only to a one-channel structure: Block safety with one-word redundancy, or word saving with multi-bit redundancy.) | ⅩⅢ.3.3.1 ⅩⅢ.3.3.2 | A.4.3 A.5.6
3 | 부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 1비트 또는 멀티비트 결함이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. (Incorrect information modification, i.e. all 1-bit or multi-bit failures, shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 블록 이중계가 있는 블록 안전성 절차 또는 멀티 word 이중계가 있는 블록 안전성 (Block safety procedure with block replication, or block safety with multi-word redundancy.) | ⅩⅢ.3.3.3 ⅩⅢ.3.3.4 | A.4.5 A.4.4
Low
Medium
Medium
Medium
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 66: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 불변 메모리 범위(ROM, EPROM…)(Invariant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.3.1 | 한 word 중복성이 있는 블록 안전성 절차 (예, 1-word 폭이 있는 ROM을 통한 특징 형성) 설명: 이 테스트에서 ROM의 내용물은 특정 알고리즘에 의해 적어도 하나의 메모리 word로 압축된다. 알고리즘(예, 주기적 중복 검사(CRC))은 하드웨어 또는 소프트웨어를 사용해 구현될 수 있다. (Block safety procedure with one-word-redundancy (e.g. signature formation via ROM with single word width) In this test, the contents of the ROM are compressed by a certain algorithm to at least one memory word. The algorithm e.g. cyclic redundancy check (CRC), can be realized using hardware or using software.)
ⅩⅢ.3.3.2 (SIL 2) | 멀티 비트 중복성이 있는 word 저장 (예, 수정된 해밍 코드) 설명: 모든 메모리 word는 여러 중복 비트에 의해 확장되어 최소 4의 해밍 거리가 있는 수정된 해밍 코드를 생성한다. word를 읽을 때마다 중복 비트를 확인함에 의해 변질이 발생했는지 확인할 수 있다. 차이가 발견되면, 시스템은 안전한 상태로 들어가야 한다. (Word saving with multi-bit-redundancy (e.g. modified hamming code) Every word of the memory is extended by several redundant bits to produce a modified hamming code with a hamming distance of at least 4. Every time a word is read, one can determine whether a corruption has taken place by checking the redundant bits. If a difference is found, the system shall go into a safe state.)
Medium
Medium
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 67: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 불변 메모리 범위(ROM, EPROM…)(Invariant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.3.3 | 블록 중복이 있는 블록 안전성 절차 설명: 주소 공간에는 2개의 메모리가 있다. 첫 번째 메모리는 정상적 방식으로 작동된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어 있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력을 비교해 차이가 감지되면 고장으로 추정된다. 특정 종류의 비트 오류를 감지하기 위해, 데이터는 두 메모리 중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양 메모리 영역의 내용이 프로그램을 사용해 주기적으로 비교된다. (Block safety procedure with block replication The address space is equipped with two memories. The first memory is operated in the normal manner. The second memory contains the same information and is accessed in parallel to the first. The outputs are compared and a failure is assumed if a difference is detected. In order to detect certain kinds of bit errors, the data shall be stored inversely in one of the two memories and inverted once again when read. In the software procedure, the contents of both memory areas are compared cyclically using a program.)
ⅩⅢ.3.3.4 | 멀티 word 이중계가 있는 블록 안전성 절차 설명: 이 절차는 CRC 알고리즘을 사용해 특징을 계산하지만 결과값의 크기가 적어도 두 words 이다. 확장된 특징이 단일 word의 경우일 때처럼 저장과 재계산, 비교가 된다. 차이가 발생하면 고장 메시지가 나오게 된다. Block safety procedure with multiword redundancy This procedure calculates a signature using a CRC algorithm, but the resulting value is at least two words in size. The extended signature is stored, recalculated and compared as in a single-word case. A failure message is produced if a difference occurs.
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 68: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 불변 메모리 범위(ROM, EPROM…)(Invariant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.3.5 | word 저장 1비트 중복성(예, 패리티 비트가 있는 ROM 모니터링) 설명: 메모리의 각 word가 1비트(”패리티” 비트) 확장되어 각 단어를 논리적인 1의 짝수 또는 홀수로 완성한다. 데이터 word의 패리티는 읽을 때마다 확인된다. 만약 틀린 1의 개수를 발견하면, 고장 메시지가 나온다. 짝수 패리티 또는 홀수 패리티 간 선택은 0단어(오직 0)와 1단어(오직 1) 중 어떤 것이 고장의 경우 더 불리한지에 따라 이루어져야 하고, 그 word는 유효한 코드가 아니다. 패리티는 또한 데이터 word 와 그 주소의 연결을 위해 패리티가 계산될 때, 번지지정 오류를 검출하는 데 사용될 수 있다. (Word saving one bit redundancy (e.g. ROM monitoring with parity bit) Every word of the memory is extended by one bit (the ”parity” bit) which completes each word to an even or odd number of logical 1’s. The parity of the data word is checked each time it is read. If the wrong number of 1’s is found, a failure message is produced. The choice of even or odd parity should be made such that whichever of zero word (nothing but 0s) and the one word (nothing but 1’s) is the more unfavourable in the event of failure, then that word is not a valid code. Parity can also be used to detect addressing failure, when the parity is calculated for the concatenation of the data word and its address.)
Low
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 69: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 가변 메모리 범위(Variable memory ranges)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 모든 홀수 비트와 2비트 결함, 그리고 일부 3비트 결함과 멀티비트 결함은 늦어도 승강기의 다음 운행 전에 감지되어야 한다. (Global failures during addressing, writing, storing and reading as well as all odd bit and 2-bit failures and some 3-bit failures and multibit failures shall be detected at the latest before the next travel of the lift.) | 다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 멀티비트 이중계가 있는 word 저장, 또는 정적이나 동적 고장에 대한 테스트 패턴을 통한 점검 (The following measures refer only to a one-channel structure: Word-saving with multibit redundancy, or check via test pattern against static or dynamic faults.) | ⅩⅢ.3.3.2 ⅩⅢ.3.4.1 | A.5.6 A.5.2
2 | 번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 모든 홀수 비트와 2비트 결함, 그리고 일부 3비트 결함과 멀티비트 결함이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. (Global failures during addressing, writing, storing and reading as well as all odd bit and 2-bit failures and some 3-bit failures and multi-bit failures shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 멀티 비트 이중계 word 저장, 또는 정적 또는 동적 고장에 대한 테스트 패턴을 통한 확인 (The following measures refer only to a one-channel structure: Word-saving with multi-bit redundancy, or check via test pattern against static or dynamic faults.) | ⅩⅢ.3.3.2 ⅩⅢ.3.4.1 | A.5.6 A.5.2
3 | 번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 정적 비트 결함 및 동적 커플링이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. (Global failures during addressing, writing, storing and reading as well as static bit failures and dynamic couplings shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 블록 이중계가 있는 블록 안전성 절차 또는 ”Galpat” 같은 검사 확인 Block safety procedure with block replication, or inspection checks such as ”Galpat”. | ⅩⅢ.3.4.2 ⅩⅢ.3.4.3 | A.5.7 A.5.3
Medium
Medium
Medium
Medium
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 70: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 가변 메모리 범위 (Variant memory ranges)
Variable memory ranges
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.3.2 | 멀티 비트 중복성이 있는 word 저장 (예, 수정된 해밍 코드) 설명: 모든 메모리 word는 여러 중복 비트에 의해 확장되어 최소 4의 해밍 거리가 있는 수정된 해밍 코드를 생성한다. word를 읽을 때마다 중복 비트를 확인함에 의해 변질이 발생했는지 확인할 수 있다. 차이가 발견되면, 시스템은 안전한 상태로 들어가야 한다. Word saving with multi-bit-redundancy (e.g. modified hamming code) Every word of the memory is extended by several redundant bits to produce a modified hamming code with a hamming distance of at least 4. Every time a word is read, one can determine whether a corruption has taken place by checking the redundant bits. If a difference is found, the system shall go into a safe state.
ⅩⅢ.3.4.1 | 정적 또는 동적 고장에 대해 테스트 패턴을 통해 확인, 예, RAM 테스트 “워크패스(walkpath)” 설명: 시험되기 위한 메모리 장치가 획일적인 비트 스트림에 의해 초기 설정이 된다. 첫 셀이 반전되고, 그때 남은 메모리 지역은 백그라운드가 정확한지를 확인하기 위해 검사된다. 이 이후에 첫 셀은 원래 값으로 되돌아오기 위해 반전되고, 전체 과정이 다음을 위해 반복된다. “원더링 비트 모델”의 두 번째 동작이 반대의 백그라운드 사전 배치와 함께 실행된다. 차이가 발생하면, 시스템이 안전한 상태에 들어가야 한다. Check via test pattern against static or dynamic faults, e.g. RAM test “walkpath” The memory range to be tested is initialised by a uniform bit stream. The first cell is then inverted and the remaining memory area is inspected to ensure that the background is correct. After this, the first cell is re-inverted to return to its original value and the whole process is repeated for the next. A second run of the “wandering bit model” is carried out with an inverse background pre-assignment. If a difference occurs the system shall go into a safe state.
Medium
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
Medium

## Slide 71: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 가변 메모리 범위 (Variant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.4.2 | 블록 중복이 있는 블록 안전성 절차(예, 하드웨어 또는 소프트웨어 비교가 있는 이중 RAM) 설명: 주소 공간에는 2개의 메모리가 있다. 첫 번째 메모리는 정상적 방식으로 작동된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어 있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력을 비교해 차이가 감지되면 고장으로 추정된다. 특정 종류의 비트 오류를 감지하기 위해, 데이터는 두 메모리 중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시 한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양 메모리 영역의 내용이 프로그램을 사용해 주기적으로 비교된다. (Block safety procedures with block replication, e.g. double RAM with hardware or software comparison The address space is equipped with two memories. The first memory is operated in the normal manner. The second memory contains the same information and is accessed in parallel to the first. The outputs are compared and a failure is assumed if a difference is detected. In order to detect certain kinds of bit errors, the data shall be stored inversely in one of the two memories and inverted once again when read. In the software procedure, the contents of both memory areas are compared cyclically using a program.)
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 72: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 가변 메모리 범위 (Variant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.4.3 | 정적 및 동적 고장을 확인하기 위한 검사. 예, “GALPAT” 설명: a) RAM 테스트 “galpat”: 역전된 요소가 표준 고정 할당 메모리에 작성된 다음 나머지 모든 셀이 그 내용이 정확한지 확인하기 위해 검사된다. 나머지 셀 중 하나에 대한 모든 읽기 접근 후, 역으로 기술된 셀을 또한 검사해 읽는다. 모든 셀에 대해 이 프로세스가 반복된다. 역 고정할당에 대해 두 번째 시험이 실시된다. 차이가 있는 경우 고장으로 추정된다. 또는, Inspection to check for static and dynamic failures e. g. “GALPAT” a) RAM test “galpat”: An inverse element is written into the standard pre assigned memory and then all the remaining cells are inspected to ensure that their contents are correct. After every reading access to one of the remaining cells, the inversely described cell is also inspected and read in addition to this. This process is repeated for every cell. A second run is carried out with an inverse pre-assignment. A failure is assumed if there is a difference; or
기술 / 조치 | 달성 가능 DC value
RAM test checkerboard or march | Low (60%)
RAM test Walk-Path | Medium (90%)
RAM test Galpat or transparent Galpat | High (99%)
RAM test Abraham | High (99%)
Parity-bit for RAM | Low (60%)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High

## Slide 73: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 가변 메모리 범위 (Variant memory ranges)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.4.3 | b) 알기 쉬운 “galpat” 테스트: 시험 시작 시, 시험 할 메모리의 범위의 내용에 관해 소프트웨어나 하드웨어를 사용해 “특징” 이 형성되고, 이 특징이 레지스터에 저장된다. 이는 galpat 테스트에서 메모리의 고정 할당에 해당된다. 내용이 이제 역으로 테스트 셀에 작성되고 나머지 셀의 내용을 검사한다. 이 셀들 중 하나에 모든 읽기 접근 후 테스트 셀의 내용을 또한 읽는다. 나머지 셀의 내용은 모르기 때문에 그 내용은 개별적으로 검사하는 것이 아니라 다시 한번 특징을 형성하는 것으로 검사한다. 첫 번째 셀의 이 첫 번째 시험 후, 이 셀의 두 번째 시험은 여러 번 역전된 내용으로 실시된다. 따라서 내용은 다시 진실이다. 따라서 메모리의 원래 내용이 다시 확립된다. 다른 모든 메모리 셀이 같은 방식으로 시험된다. 차이가 있으면 고장으로 추정된다. b) Transparent “galpat” test: At the beginning of the test, a “signature” is formed using software or also hardware regarding the content of the memory range to be tested and this is stored in the register; this corresponds to the pre-assignment of the memory in the galpat test. The contents are now written into the test cell in an inverted way and inspect the contents of the remaining cells. The contents of the test cell are also read after every reading access to one of these cells. Since the contents of the remaining cells is indeed unknown, their contents are not inspected individually, but by forming a signature once again. After this first run for the first cell, a second run for this cell takes place with contents which have been inverted several times - therefore contents which are real again. Thus, the original contents of the memory are re-established. All the other memory cells are tested in the same manner. A failure is assumed if there is a difference.
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 74: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: I/O장치 및 통신연결을 포함한 인터페이스
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다. (Static failures and cross talk on I/O lines as well as random and systematic failures in the data flow shall be detected at the latest before the next travel of the lift.) | 코드 안전, 또는 테스트 패턴 (Code safety, or test pattern.) | ⅩⅢ.3.5.4 ⅩⅢ.3.5.5 | A.6.2 A.6.1
2 | 데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입‧출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Static failures and cross talk on I/O lines as well as random and systematic failures in the data flow, shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 코드 안전성, 또는 테스트 패턴 (Code safety, or test pattern.) | ⅩⅢ.3.5.4 ⅩⅢ.3.5.5 | A.6.2 A 6.1
3 | 데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입‧출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함이 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Static failures and cross talk on I/O lines as well as random and systematic failures in the data flow, shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 멀티 채널 병렬 입력, 그리고 멀티 채널 병렬 출력, 또는 출력 다시 읽기, 또는 코드 안전성, 또는 테스트 패턴 (Multi-channel parallel input and multi-channel parallel output, or output read back, or code safety, or test pattern.) | ⅩⅢ.3.5.1 ⅩⅢ.3.5.3 ⅩⅢ.3.5.2 ⅩⅢ.3.5.4 ⅩⅢ.3.5.5 | A.6.5 A.6.3 A.6.4 A.6.2 A.6.1
High
High
High
High
High
High
High
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
Notes: with due consideration......을 고려하여

## Slide 75: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: I/O장치 및 통신연결을 포함한 인터페이스
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.5.1 | 멀티 채널 병렬 입력(Multi-channel parallel input) 이것은 정의된 공차 영역(시간, 값)을 허용하는 독립적인 입력의 데이터 흐름 의존적 비교이다. (This is a data flow dependent comparison of independent inputs complying with a defined tolerance area (time value).)
ⅩⅢ.3.5.2 | 출력 뒤로 읽기(감시된 출력)(Output read back (monitored output)) 이것은 정의된 공차 영역(시간, 값)을 허용하는 독립적인 입력을 가진 출력의 데이터 흐름 의존적 비교이다. 고장이 항상 결함 있는 출력과 관련되지 않을 수 있다. (This is a data flow dependent comparison of outputs with independent inputs complying with a defined tolerance area (time, value). The failure cannot always be related to the defective output.)
ⅩⅢ.3.5.3 | 멀티 채널 병렬 출력(Multi-channel parallel output) 이것은 데이터 흐름 의존적 출력 중복이다. 고장 인식은 기술적 과정 또는 외부 비교기를 통해 직접 이루어진다. (This is a data flow dependent output redundancy. Failure recognition takes place directly via the technical process or via external comparators.)
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High
High

## Slide 76: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: I/O장치 및 통신연결을 포함한 인터페이스
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.5.4 | 코드 안전성 (Code safety) 이 절차는 우연적 고장 및 계통적 고장에 관한 입력과 출력 정보를 보호한다. 이 절차는 입력과 출력 장치의 데이터 흐름 의존적 고장 인식에 정보 중복성 및 시간 중복성을 제공한다. (This procedure protects the input and output information with regard to coincident failures and systematic failures. It provides data flow dependent failure recognition of the input and output units with information redundancy or/and time redundancy.)
ⅩⅢ.3.5.5 | 테스트 패턴(모델) (Test pattern (model)) 이것은 관찰값을 해당 기대값과 비교하기 위해 정의된 테스트 패턴을 이용하여 수행되는 데이터 흐름 독립적인 주기적인 입력과 출력 장치의 시험이다. 테스트 패턴 정보, 테스트 패턴 인식 및 테스트 패턴 평가는 서로 독립적이어야 한다. 모든 가능한 입력 패턴이 시험되는 것으로 가정되어야 한다. (This is a data flow independent cyclical test of input and output units carried out with the aid of defined testing pattern to compare observations with the corresponding expected values. The testing pattern information, the testing pattern reception and testing pattern evaluation shall be independent from each other. It shall be assumed that all possible input patterns are tested.)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High
High

## Slide 77: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: I/O장치 및 통신연결을 포함한 인터페이스
KS C IEC 61508-2 : 2000
7.4.8 데이터 통신 요구사항
7.4.8.1 안전기능의 구현에서 어떠한 데이터 통신 형태가 사용될 때 통신 프로세스의 검출되지 않은 고장확률은 전송 에러, 반복, 삭제, 삽입, 재배치, 파손, 지연, 마스커레이드를 고려하여 추정하여야 한다(7.4.8.2도 참조). 하드웨어 우발 고장으로 인한 안전기능의 위험측 고장확률을 추정할 때 이 확률을 고려하여야 한다(7.4.3.2.2 참조).
비고 ‘마스커레이드’라는 용어는 어떤 메시지의 실제 내용이 정확히 확인되지 않는 것을 의미한다.
IEC 61508-2 : 2010
7.4.11 데이터 통신을 위한 추가적인 요구사항 (Additional requirements for data communications)
7.4.11.1 데이터 통신이 안전 기능의 구현에 사용되는 경우, 전송 오류, 반복, 삭제, 삽입, 재배열, 손상, 지연 및 가장(masquerade)과 같은 통신 프로세스의 실패(Residual error rate(잔여 비트 에러율) 와 같은)를 고려하여야 한다. 이에 대한 고장 조치에서, Random failures 으로 인한 안전기능 고장 조치를 고려해야 한다. (7.4.5 참조) (When data communication is used in the implementation of a safety function then the failure measure (such as the residual error rate) of the communication process shall be estimated taking into account transmission errors, repetitions, deletion, insertion, resequencing, corruption, delay and masquerade. This failure measure shall be taken into account when estimating the failure measure of the safety function due to random failures (see 7.4.5).)

## Slide 78: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 클럭(Clock)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 생성의 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다. (Failures in clock generation for processing units like frequency modification or break down shall be detected at the latest before the next travel of the lift.) | 각 시간대 감시 또는 상호 모니터링 (Watchdog with separate time base, or reciprocal monitoring.) | ⅩⅢ.3.6.1 ⅩⅢ.3.6.2 | A.9.4
2 | 주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 생성의 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Failures in clock generation for processing units like frequency modification or break down shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 각 시간대 감시 또는 상호 모니터링 (Watchdog with separate time base, or reciprocal monitoring.) | ⅩⅢ.3.6.1 ⅩⅢ.3.6.2 | A 9.4
3 | 주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 발생의 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Failures in clock generation for processing units like frequency modification or break down shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 각 시간대 감시 또는 상호 모니터링 (Watchdog with separate time base, or reciprocal monitoring.) | ⅩⅢ.3.6.1 ⅩⅢ.3.6.2 | A.9.4
High
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 79: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 클럭(Clock)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.6.1 | 각 시간대 감시장치(Watch dog with separate time base) 설명: 프로그램의 정확한 작동에 의해 작동되는 분리된 시간 기준을 포함하는 하드웨어 타이머 (Hardware timer with separate time base triggered by correct operation of the program. )
ⅩⅢ.3.6.2 | 상호 모니터링(Reciprocal monitoring) 다른 프로세서의 프로그램의 정확한 작동에 의해 작동되는 분리된 시간 기준을 포함하는 하드웨어 타이머 (Hardware timer with separate time base triggered by the correct operation of the program of the other processor)
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)
High
High

## Slide 80: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
표. ⅩⅢ.4, 5, 6 —SIL 1, SIL 2, SIL 3에 따른 구체적인 조치
부품과 기능: 프로그램 시퀀스(Program Sequence)
SIL | 요구사항 | 조치 | ⅩⅢ.3의 번호 참조 | KS C IEC 61508-7 참고표준
1 | 안전관련 기능의 잘못된 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다. (Wrong program sequence and inappropriate execution time of the safety related functions shall be detected at the latest before the next travel of the lift.) | 프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합 (Combination of timing and logical monitoring of program sequence.) | ⅩⅢ.3.7.1 | A.9.4
2 | 안전기능의 잘못된 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Wrong program sequence and inappropriate execution time of the safety function shall be detected with due consideration to the system reaction time) | 프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합 (Combination of timing and logical monitoring of program sequence.) | ⅩⅢ.3.7.1 | A.9.4
3 | 안전기능의 부적절한 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다. (Wrong program sequence and inappropriate execution time of the safety function shall be detected with due consideration to the system reaction time.) | 프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합 (Combination of timing and logical monitoring of program sequence.) | ⅩⅢ.3.7.1 | A.9.4
비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전 상태는 유지되어야 한다.
NOTE As a consequence of the detection of a failure, a safe state of the lift shall be maintained.
High
High
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 81: ⅩⅢ.3 가능한 조치의 설명
표. ⅩⅢ.7 - 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명
부품과 기능: 프로그램 시퀀스(Program Sequence)
조치 No. | 조치의 설명
ⅩⅢ.3.7.1 | 프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합 설명: 프로그램 섹션 시퀀스가 정확하게 수행되는 경우만 프로그램 시퀀스가 재작동되는 시간 기반 시설 모니터링 (Combination of timing and logical monitoring of program sequence A time based facility monitoring the program sequence is retriggered only if the sequence of the program sections is executed correctly.)
High
Maximum Diagnostic Coverage Achievable
(달성 가능한 최대 진단 범위)

## Slide 82: ⅩⅢ.2 구체적인 조치
비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전 상태는 유지되어야 한다.
(NOTE As a consequence of the detection of a failure, a safe state of the lift shall be maintained.)
기준층으로 이동
정지
출입문 열림
Alarm / display / 음성 안내 / 기타
고장코드 저장
Power down
…
Q2. 어떤 조치를 취해야 정상 운전 Mode로의 전환이 가능한가?
Q1. 시스템은 Rebooting 할 경우?
제조사마다 제품 설계 시 상황에 대한 안전Concept이 다를 수 있음
검증/확증 및
문서화가 필요

## Slide 83
수고 많으셨습니다.
Korea Elevator Safety Agency
Principal Engineer
TaeWon Ha
80 Seungganggi-gil, Namsang-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel: +82-55-940-9943
Fax: +82-55-940-9959
E-mail: topgun@koelsa.or.kr
http://esti.koelsa.or.kr